泥浆罐固控设备加工定作服务

技

术

要

求

砂泵及补给泵技术要求

- 适用规范和标准

- SY/T 5612-2018  《石油天然气钻采设备  钻井液固相控制设备规范》；

- GB/T 3216-2016  《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》；

- GB 3836.1-2010  《爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求》；

- 质量控制体系    按ISO9001质量体系进行设计生产制造全过程质量控制。

- 规格型号及数量

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂泵 | SB6×8J-12 1/2，55KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 补给泵 | SB3×4J-10，15KW | 3 | 台 |  |

交货地点：天津仓储站

- 技术参数

- 砂泵

# 1.技术参数

1.1型 号：SB6×8J-12 1/2；

1.2功 率：55kW；

1.3流 量：200m3/h；

1.4扬 程：36m；

1.5转 速：1480rpm；

1.6轴功率：29.7kW；

1.7整机质量：1000kg；

1.8静平衡精度：≥6.3级；

1.9噪 音：＜85分贝；

1.10振动烈度：＜11（负载）、＜7（空载）；

1.11轴承温度：＜90℃。

1.12旋 向：从泵进口看，叶轮顺时针旋转。

2.电机要求

2.1电机功率：55kW；

2.2转 速：1480r/min；

2.3电 源：AC380V/50Hz/3Ph；

2.4绝缘等级：F级；

2.5防护等级：IP55；

2.6防爆等级：ExdⅡBT4；

# 2.7电机型号：南阳高温防爆电机YB3-250M-4。

- 补给泵

# 1.技术参数

1.1 型  号：SB3×4J-10；

1.2 流  量：85m3/h；

1.3 扬  程：26m；；

1.4 转  速：1460rpm；

1.5 效  率： 61％；

1.6 轴功率：9.9kW；

1.7 重  量： 360kg；

1.8 噪  音：＜90dB(A)；

1.9 振动烈度：＜11（负载），＜7（空载）；

1.10轴承温度：＜85℃；

1.11旋  向： 从泵进口看，叶轮逆时针旋转。

2.电机要求

2.1 电机功率：15kW；

2.2 转 速：1460r/min；

2.3 电 源：AC380V/50Hz/3Ph；

2.4 绝缘等级：F级；

2.5防护等级：IP55；

2.6防爆等级：ExdⅡBT4；

2.7电机型号：南阳高温防爆电机YB3-160M-4。

- 技术要求

- 泵轴承采用润滑油和润滑脂两种润滑方式。

- 泵的轴封采用机械密封，达到无泄露，轴封寿命达到1500小时以上。

- 每台泵出厂均在厂内进行台架检测，合格后方可出厂。产品制造符合SY/T 5612-2018《石油天然气钻采设备  钻井液固相控制设备规范》标准要求；

- 砂泵油漆满足陆地钻机油漆要求。底漆采用环氧底漆，漆膜厚度60微米；中间漆采用环氧漆，漆膜厚度60微米；中间漆采用环氧漆，漆膜厚度60微米；面漆采用聚氨脂漆，漆膜厚度80微米。漆膜总厚度200微米。

- 产品的HSE 要求、质量要求、质量控制、质量承诺、产品验收

- 质量要求

- 产品符合中石油关于HSE的相关要求。

- 产品的设计符合有关的标准和规范。产品的制造符合设计图纸和相应的技术文件。

- 单机产品在生产制造厂内进行单机的试车及检验。合格后方可发到需方现场进行安装调试。

- 设备的包装和发运符合铁路、公路运输及海运的要求及专用、通用技术要求。

- 质量保证期按产品合同交付后18个月或投入使用后12个月，在此期间，由于制造厂的原因，造成的质量问题，供方应无条件负责“三包”：包修、包退、包换。且对由此造成需方不能按时开工或工期延误发生损失的，需方有权拒付供方质量保证金，及要求供方承担相应赔偿责任。在保修期内，由于需方违规操作而引起的设备损坏，供方应积极配合维修，费用由需方承担。

- 产品验收

- 生产过程中的组织、生产、检验由供方负责。

- 供方产品发到需方后，需方应依据包装发送清单对产品进行清点，检查确认。

- 随机技术文件（每台泵）

- 产品使用和维护说明书        （中英文）                  3份/台；

- 产品合格证                  （中英文）                  3份/台；

- 产品整机性能检测报告        （中英文）                  3份/台；

- 零部件手册(根据中石油5497标准进行规格、型号描述）（中英文）                                               3份/台；

- 以上技术文件电子版资料（含铭牌照片）                    1份/台。